## Slide 1
工业遗产改造案例分析
Tonsley 主装配厂房 × 南京压缩机厂尤家凹社区中心
面向广州 1935 发电厂干煤棚的 开放公共空间设计参考
保留工业骨架
结构成为公共空间的秩序
植入复合功能
盒子、长廊与社区活动
生态公共化
绿化、通风、雨洪与日常使用
案例资料来源：谷德设计、东南大学建筑学院及相关项目公开资料

## Slide 2
02
研究框架：从工业遗产到公共空间
CASE STUDY
本次分析关注四个问题
01
保留什么？
结构、构筑物、生产流程与场地记忆
02
如何植入？
盒子、长廊、平台与复合功能
03
如何开放？
公共主街、步行网络与分时运营
04
如何生态？
绿化、遮阳、采光、通风与雨洪
对干煤棚的目标转译
保留 216m 柱网与网架
首层公共街 + 二层环廊
室内森林 + 雨水花园
开放公共空间综合体
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
2

## Slide 3
03
案例一：Tonsley 主装配厂房
ADELAIDE · WOODS BAGOT
从汽车工厂到知识与创新街区
原三菱汽车工厂的主装配厂房被保留为大型“工业伞盖”，内部容纳清洁技术、先进制造、教育科研、创业办公和公共活动。
原有大跨度“伞盖”
可变 Pods / 盒子插入 · 公共活动共享
61ha 园区总体更新，主装配厂房约 47,000㎡
2015 年完成主厂房改造；园区持续发展
澳大利亚首个获得 6 Star Green Star–Communities 认证的项目
改造据报道节省约 90,000 吨隐含碳
关键判断：结构不只是被保存的遗产，而是承载新产业、新社交和新生态的公共屋盖。
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
3

## Slide 4
04
Tonsley：空间与生态策略
CASE 01
结构伞盖
保留大跨度屋架与工业尺度，形成连续、可识别的公共室内空间
可变 Pods
以盒子和轻质单元植入不同功能，便于调整、分期和混合使用
环境模拟
用采光、热工、声学与 CFD 分析决定实心面板、透明面板、窗洞和屋面渗透性
室内城市森林
四个室内绿化空间提供遮阴、降温和公共停留，同时降低屋面热负荷
对干煤棚的直接借鉴：用“结构—盒子—环境性能—绿化”四层系统替代单纯的功能分房。
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
4

## Slide 5
05
案例二：南京压缩机厂尤家凹社区中心
NANJING · SEU-ARCH UAG
从闲置厂区到社区日常生活网络
项目保留四栋厂房、两处构筑物、林荫道、气力输送塔和循环水池，将社区服务、文体活动、医疗养老、小型商业等高频功能植入旧厂区。
保留厂房群 + 新公共长廊
“云影”长廊 / 步行桥
塔
下沉广场
项目设计 2019—2022 年，约 22,000㎡
原厂区形成于 20 世纪 50—80 年代，属于二类工业遗产
“云影”长廊插入旧厂房之间，承担遮阳、通行和公共活动
循环水池转化为下沉广场，气力输送塔成为入口标志
关键判断：遗产价值来自“厂房 + 构筑物 + 林荫道 + 生产流程”，更新应修复整体场所而非只修复一栋建筑。
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
5

## Slide 6
06
尤家凹：新旧连接与社区化策略
CASE 02
保留遗存 → 插入连接 → 导入日常功能 → 形成社区公共性
保留厂房群
红砖厂房、林荫道、塔和水池
云影长廊
新构件跨越旧厂房，形成连续遮蔽步行轴
功能复合
文化、体育、商业、菜场、育儿、养老
日常使用
居民活动进入遗产空间，提升使用频率
对干煤棚的借鉴：输煤廊道、挡煤墙、码头、行车轨道和煤斗应被组织成“工业记忆游线”，而非作为孤立展品。
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
6

## Slide 7
07
两案对比：从案例提炼可复制的方法
COMPARISON
维度
Tonsley
尤家凹
干煤棚转译
遗产对象
大跨度主厂房与屋盖
厂房群、塔、水池、林荫道
柱列、网架、行车、输煤廊道、挡煤墙
公共空间
工业屋盖下的创新社区
云影长廊串联社区服务
首层公共街 + 二层空中环廊
功能逻辑
创新产业、教育、办公、活动
文化、体育、商业、养老、育儿
展览、零售、餐饮、工作坊、休闲
生态方法
绿化、采光、通风、光伏
遮阳、树荫、下沉广场、雨洪
室内森林、可开启侧墙、雨水花园、光伏
新旧关系
轻质 Pods 插入旧结构
新长廊与旧厂房对读
可逆轻体量插入，结构与新构件脱开
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
7

## Slide 8
08
对干煤棚的一草转译：三条空间线索
APPLICATION
公共街
→
两端入口 → 首层连续主街 → 展览/零售 → 滨江雨水花园
空中环廊
→
两侧核心上楼 → 二层餐饮/展廊 → 观江平台 → 屋顶花园
生态基础设施
→
室内绿岛 → 侧墙通风 → 雨水花园 → 屋面光伏
设计原则：保留结构秩序，新增构件可读可逆，公共流线连续，生态策略与日常运营绑定。
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
8

## Slide 9
09
结论与下一步分析
NEXT STEP
案例研究结论
工业遗产更新的重点不是“做旧”，而是让原有结构继续承担公共生活。
大跨度空间适合采用可变盒子、连续长廊和分时运营。
绿化、遮阳、通风和雨洪应成为空间组织条件，而非附加装饰。
遗产价值需要从单栋厂房扩展到构筑物、路径和生产流程。
建议的后续工作
01 建立柱网与遗产要素分级图
02 完成首层/二层功能面积校核
03 做日照与东南风环境模拟
04 做暴雨雨洪与绿化率核算
05 深化消防、无障碍与后勤流线
资料来源与进一步阅读见配套 Markdown 分析文档。
1935 发电厂干煤棚改造 · 案例研究
9

## Slide 10
07
案例一独立分析：实地照片与空间阅读
TONSLEY · PHOTO INDEX
公开实景照片索引：工业伞盖与公共绿化
公开实景照片索引：工业伞盖与公共绿化
照片 A：主装配厂房外部 / Sawtooth canopy
照片 B：室内森林 / Foyer Forest
来源：ArchitectureAu https://architectureau.com/articles/tonsley-main-assembly-building-redevelopment/
来源：Tonsley https://tonsley.com.au/news/tonsley-drives-towards-a-greener-future-with-new-mab-forest/
照片阅读：保留屋盖的连续性 + 室内绿化的停留性，共同把“工厂”转化为“公共客厅”。
照片索引页：图片来自项目公开页面，点击链接查看原图；分析图为本次重新绘制。

## Slide 11
08
案例二独立分析：实地照片与空间阅读
YOUJIAWA · PHOTO INDEX
公开实景照片索引：红砖厂房与云影长廊
公开实景照片索引：红砖厂房与云影长廊
照片 A：红砖厂房与新白色体量
照片 B：厂房内部与高架步道
来源：谷德设计 https://www.gooood.cn/conservation-and-renovation-of-nanjing-compressor-factory-youjiawa-residential-community-center-by-seu-arch-uag.htm
来源：谷德设计（同一项目） https://www.gooood.cn/conservation-and-renovation-of-nanjing-compressor-factory-youjiawa-residential-community-center-by-seu-arch-uag.htm
照片阅读：红砖、钢构、长廊和树荫形成“旧基底 + 新连接 + 社区日常”的连续场所。
照片索引页：图片来自项目公开页面，点击链接查看原图；分析图为本次重新绘制。