## Slide 1
干煤棚更新设计
大屋盖下的滨江花园
现阶段设计分析汇报
保留原煤棚屋盖与柱网 插入公共步道、局部平台与连续绿化
DESIGN REVIEW · 2026
概念阶段｜非施工图

## Slide 2
01 DESIGN POSITION
从工业遗产到滨江公共空间
02
当前方案的核心不是增加更多功能，而是让原有大屋盖成为一套连续的公共空间框架。
01
保留核心框架
柱网、桁架与连续大屋盖作为场所记忆和空间背景
02
插入功能单元
展览、活动、零售、餐饮以局部盒子方式进入原结构
03
开放联系与绿化
8m 主步道、横向开口、空井和种植节点形成公共系统
设计判断
方案已经从“把功能放进煤棚”转向“利用煤棚组织一套连续的公共空间系统”。
取消第三层运动场地后，设计重点更集中于一、二层的公共性、绿化与工业结构表达。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 3
02 SPATIAL STRUCTURE
一条主线 · 两类联系 · 三个功能段
03
长条形煤棚被组织为一条可穿行、可停留、可观景的公共剖面。
西侧文化段
入口 · 主题展览 · 活动教室
中部日常段
零售 · 公共步道 · 植物节点
东侧滨江段
餐饮 · 厨房后勤 · 观江
连续公共步道 · 概念宽度约 8m
横向 开放
横向 开放
文化进入
日常使用
滨江停留
空间逻辑：入口理解场所 → 主步道体验 → 餐饮与观江形成目的地
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 4
03 GROUND FLOOR
一层：文化进入、日常活力与绿化停留
04
一层的空间角色
•
西侧展览与活动教室承担文化导入。
•
中部零售贴近主步道，形成连续经营界面。
•
东侧餐饮与观江空间成为游线终点。
•
绿化节点把长建筑分割成多个可停留场所。
深化重点
区分穿行绿化、停留绿化和生态绿化；补充展陈、座椅、遮荫与后勤路径。
前期一草用于说明功能骨架；最终尺寸与柱网需回到 CAD 校核。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 5
04 SECOND FLOOR
二层：局部插入、通高空间与公共节点
05
二层不是满层覆盖
•
局部平台主要布置在商业与餐饮上方。
•
西侧和部分中部保持通高，保留原屋架尺度。
•
二层需要有明确的公共目的地，避免成为附属平台。
•
楼梯、电梯、栏杆与空井边界要一体化设计。
空间事件
树木通过局部空井连接一、二层，让绿化从平面符号转化为垂直空间结构。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 6
05 CIRCULATION
游客、服务与疏散：下一步要真正分开表达
06
建议流线框架
连续公共步道
入口/联系
入口/联系
入口/联系
入口/联系
滨江侧可回游路径
厂区侧服务 / 布展 / 垃圾清运路径
疏散与无障碍：分散出口 + 电梯 + 清晰缓冲区
当前判断
•
主游线叙事完整：展览 → 零售 → 餐饮/观江。
•
两端入口和横向开口有利于分散人流。
•
需要补一条明确回游线，避免东端原路返回。
•
服务流线必须与游客流线错开。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 7
06 STRUCTURE & VOID
保留结构，插入平台，让空井成为空间核心
07
结构表达
•
原柱、桁架和大屋盖继续承担场所识别。
•
新二层平台建议采用独立支撑，避免未经复核的新增荷载传给原屋架。
•
空井边界应同时解决楼板开口、树池排水、栏杆、防坠落和维护。
树木贯穿空井是方案最有辨识度的空间事件，但必须从效果图深化为节点系统。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 8
07 ECOLOGY
生态策略：从概念口号变成可验证的空间性能
08
原有大屋盖提供遮荫、雨水汇集和工业记忆；外围绿化把建筑连接到滨江公共空间。
01
光照与种植
根据屋盖阴影和空井日照确定植物位置，避免只按面积堆绿化。
02
气流与步道
用横向开口和通高空间形成可感知的通风路径，同时保证停留舒适。
03
雨水与维护
明确屋面收集、溢流、树池排水、灌溉与更换路径，保证长期运营。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 9
08 DESIGN DIAGNOSIS
当前方案最需要补强的六个问题
09
01
尺寸校核
216m、36m、9m 柱距与标高仍是概念值，需统一回 CAD。
02
消防无障碍
楼梯、电梯、疏散距离、通高空间和空井防护尚未闭合。
03
步道使用
8m 步道需要座椅、展陈、遮荫、照明和雨天使用方式。
04
服务分流
厨房、补货、垃圾、设备检修和布展需与游客流线分开。
05
二层目的
增加阅读、休憩、小展陈或观景节点，形成上楼理由。
06
绿化维护
区分穿行、停留、生态三类绿化，并落实排水、灌溉和维护。
这些问题不要求推翻现有概念，重点是把现有空间逻辑转化为可核实、可运营、可建造的设计。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 10
09 NEXT STEP
下一版图纸的深化顺序
10
01
基础校核
导入 CAD 实际柱网、屋架边界、建筑尺寸和统一标高。
02
流线分层
分别绘制游客、服务、疏散、无障碍四类流线。
03
公共节点
补充入口、步道停留、横向开口、滨江平台和二层节点。
04
空井与结构
明确树池、楼板开口、栏杆、独立支撑、排水与维护。
05
生态验证
用日照、风环境、雨水和植物维护分析支撑策略。
综合判断
方案已经具备较强的公共性与空间叙事，下一步应优先深化“尺寸—流线—结构—生态”四条证据链。
概念阶段｜依据示意平面与前期设计分析，尺寸及技术条件需以 CAD 与专项校核为准
干煤棚更新设计

## Slide 11
10 SELECTED CONCEPT
概念一：廊下花园 · The Garden Promenade
11
将煤棚理解为一条被大屋盖保护的滨江公共花园。原有柱网和屋架形成“廊”，一层植物、休憩与步道形成“花园”，功能单元像岛屿一样嵌入其中。
连续公共步道 / 廊下花园
功能 岛屿
功能 岛屿
功能 岛屿
功能 岛屿
功能 岛屿
绿
绿
绿
绿
屋架与柱网 / 工业尺度背景
选择这个方向的理由
•
最符合开放公共空间与高绿化率目标。
•
与现有一层绿化、连续步道、二层平台和树木空井关系最一致。
•
有利于体现风景园林与建筑协同的设计特点。
廊下花园概念｜概念指标与造价需经 CAD、结构、消防和设备校核
干煤棚更新设计

## Slide 12
11 FINAL PLAN
平面最终设计：保留布局，强化图面与设计要点
12
平面布局沿用最新一、二层功能关系：西侧展览/活动，中部零售，东侧餐饮/观江；通过连续公共步道、横向开放联系和空井绿化统一组织。
廊下花园概念｜概念指标与造价需经 CAD、结构、消防和设备校核
干煤棚更新设计

## Slide 13
12 GROUND FLOOR ANALYSIS
一层深化分析：公共骨架、绿化节点与运营界面
13
一层空间要点
•
入口与主题展览形成文化导入，活动教室支持社区使用。
•
中部零售沿公共步道展开，店铺界面应保留停留与展陈灰空间。
•
植物节点分为穿行、停留和生态三类，避免侵占疏散宽度。
与二层分析对应的四项校核
01
功能
展览—零售—餐饮形成清晰的公共序列。
02
流线
主步道连续，需补充回游和后勤分流。
03
结构
新体量避让原柱网，平台建议独立支撑。
04
生态
大屋盖遮荫下，需以日照和雨水条件决定植物。
廊下花园概念｜概念指标与造价需经 CAD、结构、消防和设备校核
干煤棚更新设计

## Slide 14
13 AREA & ECONOMICS
面积核算与经济技术指标 · 概念估算
14
面积核算（概念包络 216m × 36m）
首层包络 / 屋盖覆盖
7,776㎡
216×36
首层功能房间
4,032㎡
概念分区汇总
首层公共开放/绿化
3,744㎡
48.1% of footprint
二层局部平台
1,188㎡
15.3% of footprint
全屋盖下楼板
8,964㎡
首层 + 局部二层
新增功能建筑面积
5,220㎡
67.1% of footprint
绿化/渗透目标
约1,310㎡
首层开放区35%目标
经济性粗估（含10%预备费）
结构、屋面与围护
622–1,166万元
二层平台、楼梯、电梯
356–594万元
室内、机电、消防
1,044–1,827万元
公共空间与绿化
300–562万元
概念总额
约2,550–4,560万元
估算不含土地、税费、餐饮大型设备和特殊展陈设备；仅用于方案比选。
廊下花园概念｜概念指标与造价需经 CAD、结构、消防和设备校核
干煤棚更新设计

## Slide 15
14 ECOLOGICAL STRATEGY
廊下花园的生态策略：空间、植物与环境性能协同
15
应用到平面
绿化节点沿主步道串联，树木空井将绿化从一层延伸至二层；大屋盖提供遮荫并承担雨水收集潜力。
01 光照
用日照分析确定空井、横向开口与耐阴植物位置。
02 通风
利用两处横向开放联系和通高步道形成横向气流。
03 雨水
屋面汇水、树池排水、溢流与灌溉形成闭合维护链。
04 运营
将植物维护、座椅、照明和夜间安全纳入公共空间设计。
廊下花园概念｜概念指标与造价需经 CAD、结构、消防和设备校核
干煤棚更新设计

## Slide 16
15 INTEGRATED DESIGN
最终设计判断：以廊下花园统合建筑、景观与运营
16
原有屋盖 + 连续公共步道 + 局部二层平台 + 树木空井 + 滨江绿化
01
空间
形成从展览进入、经过零售、抵达餐饮观江的连续公共叙事。
02
建筑
保留原柱网与屋架，以独立平台和可逆插入减小对遗产结构的干预。
03
景观
以廊下花园为主概念，把绿化、休憩、通风、雨水和滨江界面统一。
04
深化
下一步优先完成 CAD 尺寸、消防无障碍、服务流线和空井节点校核。
建议保留现有平面布局，下一步把“尺寸—流线—结构—生态”四条证据链补齐。
廊下花园概念｜概念指标与造价需经 CAD、结构、消防和设备校核
干煤棚更新设计