## Slide 1
01 两案对比
两案都保留工业记忆，但公共化路径不同
01
建筑生态策略｜案例对比、设计翻译与营业时段补全
可直接并入个人设计汇报
比较不是罗列资料，而是回答：什么经验可以直接转译到干煤棚，什么经验需要改写？
评价维度
Tonsley 主装配厂房
南京压缩机厂社区中心
对干煤棚的启示
原有骨架
保留大跨度工业屋盖，将其作为统一的“umbrella”。
保护厂房、网架、林荫道路等遗存，新结构与原混凝土结构脱开。
把柱、桁架、屋顶作为第一层空间秩序；新增平台采用独立支撑。
空间组织
屋盖下植入 Pods、盒子和共享空间，形成大空间中的小尺度活动。
以“云影”长廊和步行桥串联文化、体育、商业、菜场等复合功能。
形成“连续公共步道 + 功能岛 + 局部通高/空井”的长条空间序列。
公共性
工业园不再只是企业园区，内部空间承担展览、教育、活动和日常休闲。
以社区中心补足城市公共服务，强调开放、公益、多元、复合。
明确免费公共步道、下沉广场和滨江观景为全天候公共骨架。
生态策略
城市森林、屋面光伏、通风与热环境分析共同工作。
保留树木、利用下沉广场和天窗/网架形成生态节点。
用树池、雨水花园、屋面汇水、横向开口和空井形成可验证生态链。
更新逻辑
“重结构 + 轻插入”，强调适应性和运营弹性。
新旧分离、可逆介入，并让遗存继续承担场所记忆。
材料和构件可拆卸；把新增结构、维护和运营一起设计。
核心判断：Tonsley 提供“大屋盖下的复合运营”模型；南京案例提供“新旧分离、公共串联与生态节点”模型。你的方案应把两者叠合，而不是只模仿形式。

## Slide 2
02 翻译矩阵
从案例证据到干煤棚设计动作
02
建筑生态策略｜案例对比、设计翻译与营业时段补全
可直接并入个人设计汇报
每一条借鉴都要落到四个位置：设计动作、图纸表达、性能/运营验证。
案例证据
干煤棚设计翻译
需要补的图纸
验证 / 运营
大屋盖作为 umbrella；原结构负责识别
保留216m长煤棚的柱、桁架、棚顶；新功能岛退让原柱网。
总图原有/新增图例；A-A、B-B剖面；结构分离示意。
原柱与新平台荷载路径；维护可达；结构鉴定。
Pods、盒子与共享空间并置
一层展览/活动、零售、餐饮为功能岛；中间连续公共步道保持开放。
一层平面功能色块；公共步道宽度；运营分区图。
活动布置可变；营业时段错峰；夜间关闭边界。
云影长廊/步行桥串联复合功能
用8m概念主步道串联文化段—日常段—滨江段，横向开放联系6m。
动线箭头；入口/后勤/消防分流；节点放大图。
人流计数；高峰疏散；服务配送不穿越公共主线。
城市森林、保留树木与下沉广场
下沉广场 + 树池 + 雨水花园；局部树木由一层空井延伸至二层。
生态平面；树池/空井剖面；雨水路径示意。
日照、风环境、根区土层、雨水容量、维护频次。
新旧分离、可逆介入
二层平台、楼梯和围护采用轻钢/可拆卸构件，避免给原柱和桁架新增不可逆连接。
节点剖面；平台支撑与变形缝；构件拆卸顺序。
结构复核；防火分区；材料耐久与更换周期。
翻译矩阵的用法：汇报时先展示案例证据，再切换到你的图纸编号；评审可以沿着“为什么这样设计—在哪里体现—如何验证”追问。

## Slide 3
02 翻译矩阵
建议优先补的五张图
03
建筑生态策略｜案例对比、设计翻译与营业时段补全
可直接并入个人设计汇报
01
结构保留与新增分离图
黑色/灰色表达原柱、桁架、棚顶；绿色或橙色表达平台、盒子、步道和空井。
02
一层公共性与后勤流线图
主步道、次级停留、餐饮后勤、消防疏散分四种线型，不再只用功能色块。
03
A-A / B-B 剖面图
分别剖到下沉广场和避开下沉广场，标出18.50m网架下高、21.37m檐口和二层标高。
04
雨水—植物—维护剖面
屋面汇水、过滤、树池、溢流、下沉花园和检修口形成闭环。
05
运营时段与开放边界图
用时间轴表达公共步道、展览、零售、餐饮、二层阅读和后勤的开闭关系。
如果版面有限，优先保留结构剖面、运营时段和雨水剖面；它们最能证明方案不是只停留在效果图层面。

## Slide 4
03 营业时段
一层与二层的营业、开放和后勤时段建议
04
建筑生态策略｜案例对比、设计翻译与营业时段补全
可直接并入个人设计汇报
建议把“公共开放”和“商业营业”分开表达：主步道与滨江花园尽量延长开放，室内经营单元按功能错峰。以下为概念运营时段，最终需结合消防、物业和城市管理复核。
功能 / 空间
工作日
周末
开闭逻辑
服务时段
夜间状态
备注
滨江公共步道 + 一层花园
06:30–22:30
06:30–23:00
全天公共骨架
06:00–08:00保洁
22:30后照明减半
保留连续穿行
主题展览 / 活动教室
09:30–18:00
09:30–20:30
周一维护；活动可预约延时
08:30–09:30布展
闭馆后隔离
活动教室可独立关闭
零售 / 社区小店
10:00–21:00
10:00–21:30
与主步道错峰
08:00–10:00补货
21:30清场
不占公共步道
餐饮 / 咖啡 + 观景
08:00–21:30
08:00–22:00
早餐—午餐—晚餐三段
07:00–09:00备餐
22:00后关闭内场
厨房后勤外侧分流
二层阅读 / 小展陈
09:00–20:30
09:00–21:30
与展览错峰延时
08:00–09:00保洁
21:30后关闭平台
树木空井周边限流
二层共享工作坊 / 观景
09:00–21:00
09:00–22:00
预约活动可延时
08:00–09:00布置
22:00后关闭
保留观景平台安全照明
后勤、设备与维护
06:00–23:00
06:00–23:00
不对公众开放
配送07:00–09:00、14:00–16:00
持续巡检
避开公共高峰

## Slide 5
03 营业时段
用一天的时间轴表达“公共性 + 运营安全”
05
建筑生态策略｜案例对比、设计翻译与营业时段补全
可直接并入个人设计汇报
建议在个人设计 PPT 中新增此页，作为一层与二层功能分区之后的运营补全。
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
公共步道 / 花园
06.5–22.5
展览 / 活动教室
09.5–20.5
零售
10.0–21.2
餐饮 / 咖啡
08.0–22.0
二层阅读 / 观景
09.0–21.5
后勤 / 维护
06.0–23.0
早间 06:00–09:30
保洁、园林维护、后勤配送先于公众高峰完成。
日间 09:30–18:00
展览、零售、餐饮和二层阅读叠加运行，公共步道保持连续。
夜间 18:00–23:00
餐饮与观景延时；展览分时闭馆；照明、巡检和疏散边界清楚。